## Slide 1
第 4 章 · 行业应用
制造、能源与供应链
从工业数据、设备运行、生产质量、能源管理和供应链协同理解行业 AI 的闭环价值。
制造、能源与供应链连接着设备、人员、物料和连续运行的物理过程；这里的 AI 不能只在离线测试中“准确”；还要在不同工况、季节、班次和设备状态下稳定工作
陈龙彪团队人工智能公开课
IN-005 · IN-005-S01

## Slide 2
学习结果
制造、能源与供应链：4项学习结果
IN-005 · IN-005-S02
01
画出工业 AI 从数据采集、诊断预测、决策审批到执行反馈的闭环
02
分别为设备运维、质量检测、能源管理和供应风险选择业务指标
03
识别误报、漏报、数据漂移、控制越权和网络安全风险
04
设计影子运行、权限隔离、联锁、回退和变更管理等安全措施

## Slide 3
核心论点 1 / 6
先统一对象、时间和工况
IN-005 · IN-005-S03
01
先统一对象、时间和工况
工业数据可能来自传感器、控制系统、生产执行系统、质量记录、工单、库存和外部市场；开始建模前，要统一设备与物料编码、计量单位、采样时间、时区、批次和工况
02
数据质量不仅是缺失值问题。时间不同步会让因果顺序颠倒，人工录入可能使用不同术语，故障标签可能只记录“已维修”而没有根因。团队应保存原始数据、清洗规则和变更记录，并让现场专家参与解释异常
先统一对象、时间和工况

## Slide 4
核心论点 2 / 6
设备异常只有进入工单闭环才产生价值
IN-005 · IN-005-S04
01
设备运维：从异常分数到可执行工单
预测性维护可结合振动、温度、电流、润滑、巡检和历史工单发现早期异常；模型输出不应只有一个故障概率；还要给出相关信号、变化时间、相似事件、影响设备和不确定性；大模型可以检索说明书与检修规程
02
维护决策还受生产计划、备件、人员资质和停机窗口约束；更完整的输出是“证据—可能原因—建议检查—所需资源—允许时间窗”；由有权限的工程师确认后生成工单；维修结果、拆检发现和误报警原因应回写
设备异常只有进入工单闭环才产生价值

## Slide 5
核心论点 3 / 6
质量检测必须同时管理误报与漏报
IN-005 · IN-005-S05
01
质量闭环：同时管理误报与漏报
视觉检测、时序检测和过程建模可以辅助发现表面缺陷、尺寸偏差或工艺异常。上线前要按产品型号、光照、设备、班次和缺陷类型分层评测，避免总体指标掩盖少见但严重的缺陷
02
误报会增加复检、停线和报废成本；漏报可能使不合格品流向下游；阈值不能只由算法团队追求最高平均分；而应根据后果与后续检查能力共同设定；模型标记、人工复检、处置结果和客户反馈要能追到同一批次
质量检测必须同时管理误报与漏报

## Slide 6
核心论点 4 / 6
能源场景需要理解源、网、荷、储之间的关系
IN-005 · IN-005-S06
01
能源管理：预测服务于约束优化
能源场景需要理解源、网、荷、储之间的关系；负荷和发电预测可为排程、储能和需求响应提供输入；设备模型可发现异常能耗；大模型可帮助检索运行规程和解释告警
02
评价不能只看预测误差；还要看建议是否可执行、是否造成峰值转移、是否影响产品质量；以及异常时能否退回既有控制策略；能源基线应说明产量、气候、工况和统计周期
能源场景需要理解源、网、荷、储之间的关系

## Slide 7
核心论点 5 / 6
辅助需求预测、缺料预警与方案比较
IN-005 · IN-005-S07
01
供应链：识别风险而非制造确定性
供应链模型可综合订单、库存、交付周期、物流事件、供应商状态和外部公开信息；辅助需求预测、缺料预警与方案比较；输出应说明关键假设、数据新鲜度、影响范围和替代方案；而不是给出一个看似确定的单点预测
02
局部最优尤其危险，提高设备利用率可能积压在制品；压低库存可能放大中断风险；选择最低报价也可能增加质量与交付风险；决策应同时检查产能、库存、现金、质量、合规和单一来源依赖
辅助需求预测、缺料预警与方案比较

## Slide 8
核心论点 6 / 6
工业 AI 应先在历史回放和影子模式中验证
IN-005 · IN-005-S08
01
安全控制：模型不得绕过保护层
工业 AI 应先在历史回放和影子模式中验证；只提供建议而不直接控制设备；进入半自动或自动执行前；需要风险分析、授权审批和变更管理；模型服务与控制网络应按安全要求隔离
02
系统还要具备人工接管、已验证的回退策略、完整日志和定期演练；模型不可用、数据中断、时间漂移、异常置信度或网络攻击都可能触发降级；任何涉及安全仪表、保护装置和法定运行边界的功能
工业 AI 应先在历史回放和影子模式中验证

## Slide 9
案例与边界 1 / 2
关键设备异常到维修闭环
IN-005 · IN-005-S09
关键设备异常到维修闭环
发现｜时序模型在特定工况下发现振动与温度组合偏离历史范围
核验｜系统展示相关传感器、数据质量和相似工单；工程师现场复测，并核对检修规程
处置｜结合生产窗口、备件和风险等级决定继续监测、降载或检修，授权人批准后执行
反馈｜拆检结论与处置结果回写，用来区分真实预警、传感器问题和工况变化
关键设备异常到维修闭环

## Slide 10
案例与边界 2 / 2
能源与供应风险不能由单一成本指标决策
IN-005 · IN-005-S10
能耗与供应风险联合决策
问题｜生产计划既受分时能源成本影响，又面临某种物料交付不确定
方案｜系统生成多个满足设备、交期、库存与能源约束的排程，标明每个方案的假设和脆弱点
决策｜生产、能源和采购负责人比较方案，不让单一成本指标自动决定排程；外部条件变化后重新计算并保留原计划回退
能源与供应风险不能由单一成本指标决策

## Slide 11
动手实践
制造、能源与供应链：一次可验收练习
IN-005 · IN-005-S11
1
选择一台设备、一条质量检查或一个供应风险任务，画出“数据—模型—建议—审批—执行—反馈”六个节点
2
为每个节点填写责任人、输入证据、允许动作和失败回退，并列出两种误报后果、两种漏报后果、一个数据漂移信号和一个网络安全威胁
3
设计影子运行评测，规定何时保持建议模式、何时可以扩大试点、何时必须立即停用

## Slide 12
课后复盘
制造、能源与供应链：判断时先抓住三点
IN-005 · IN-005-S12
1
先统一对象、时间和工况
2
质量检测必须同时管理误报与漏报
3
工业 AI 应先在历史回放和影子模式中验证

## Slide 13
来源与延伸
制造、能源与供应链：依据、边界与延伸
IN-005 · IN-005-S13
01 团队既有课程资料经重新组织、改写与原创视觉重制
02 ISO 55001:2024：资产管理体系要求
03 ISO 50001:2018：能源管理体系要求与使用指南
04 ISA/IEC 62443 系列：工业自动化和控制系统网络安全标准族
05 ISO 28000:2022：包括供应链相关要求在内的安全管理体系标准
公开幻灯片只使用课程原创文字与原生图形；完整论证、链接和事实边界请见本节讲义。