## Slide 1
第 3 章 · 具身智能
具身智能：感知、决策、行动与反馈
建立具身智能的闭环模型，理解物理世界中的不确定性、实时性和安全约束。
具身智能关注 AI 如何在物理世界中感知、决策、行动并从反馈中学习
陈龙彪团队人工智能公开课
EM-001 · EM-001-S01

## Slide 2
学习结果
具身智能闭环：2项学习结果
EM-001 · EM-001-S02
01
解释感知、决策、行动和反馈如何构成具身闭环
02
说明具身任务相较文本问答增加的实时、安全和环境约束

## Slide 3
核心论点 1 / 7
具身智能从身体与环境交互中获得可行动状态
EM-001 · EM-001-S03
01
什么是具身智能
具身智能强调智能体拥有身体或执行载体，并与真实或仿真环境持续交互
02
感知：理解环境状态
具身系统需要通过摄像头、深度相机、雷达、IMU 或触觉传感器感知环境
具身智能从身体与环境交互中获得可行动状态

## Slide 4
核心论点 2 / 7
推理环节把用户目标、环境状态和机器人能力转成可执行计划
EM-001 · EM-001-S04
01
推理：从目标到计划
推理环节把用户目标、环境状态和机器人能力转成可执行计划
02
大模型可以参与任务理解，但底层运动和安全约束仍需要专门控制系统
推理环节把用户目标、环境状态和机器人能力转成可执行计划

## Slide 5
核心论点 3 / 7
执行需要在行动过程中持续读取反馈并修正
EM-001 · EM-001-S05
01
执行：动作与反馈闭环
执行需要在行动过程中持续读取反馈并修正
02
真实世界会变化，具身智能必须处理滑倒、碰撞、定位漂移和任务中断
03
闭环中每个环节都有频率要求；任务规划可以按秒更新；运动控制往往需要更高频率；如果把慢速大模型直接放进底层控制回路；网络或推理抖动就可能变成不稳定动作
执行需要在行动过程中持续读取反馈并修正

## Slide 6
核心论点 4 / 7
传感器只提供带噪声、延迟和遮挡的观测
EM-001 · EM-001-S06
01
世界状态：机器人知道什么，也要知道自己不知道什么
传感器只提供带噪声、延迟和遮挡的观测；系统需要把多帧信息、机器人自身状态和任务上下文融合成可用于决策的状态估计
02
可靠决策要显式保留不确定性；目标位置不确定时可以换视角重新观察；路径被遮挡时可以减速；抓取失败时可以松开重试；当无法把风险降到允许范围时；应停止并请求人工处理；把“继续猜一个动作”设为默认
传感器只提供带噪声、延迟和遮挡的观测

## Slide 7
核心论点 5 / 7
一个常见架构把控制分为三层
EM-001 · EM-001-S07
01
分层控制：任务、技能与安全互相约束
一个常见架构把控制分为三层；任务层把“把水送到桌边”拆成导航、定位杯子、抓取和放置；技能层调用经过训练和测试的动作能力；实时层控制关节、轮子和接触力
02
这种分层也让失败更容易定位：是目标理解错了、技能前置条件不满足，还是底层执行偏离？每层都应给出成功、失败、超时和可恢复状态，而不是只返回一条模糊的“任务失败”
一个常见架构把控制分为三层

## Slide 8
核心论点 6 / 7
安全：先设计失败，再设计成功演示
EM-001 · EM-001-S08
01
安全：先设计失败，再设计成功演示
具身任务要提前列出危险源、可接受动作范围、人员隔离、急停、失联策略和恢复步骤；仿真可以覆盖大量变化；却无法完整复制材料摩擦、柔性物体、传感器故障和人类不可预测行为
02
评价系统时不仅看一次任务是否成功，还要看干预次数、近失事件、失败后果、恢复时间和重复运行的一致性。能完成任务但偶尔产生不可接受动作的系统，不能因为平均成功率很高就进入真实服务
安全：先设计失败，再设计成功演示

## Slide 9
核心论点 7 / 7
学习路径：从仿真到实机
EM-001 · EM-001-S09
01
学习路径：从仿真到实机
学习具身智能可以从仿真环境、机器人平台、传感器数据和强化学习任务逐步进入
02
先在可控环境中验证，再迁移到实机，是降低成本和风险的基本路径
学习路径：从仿真到实机

## Slide 10
案例与边界 1 / 1
真实环境中必须有安全停止和人工接管机制
EM-001 · EM-001-S10
机器人倒咖啡为什么难
场景｜机械臂需要识别杯子、规划轨迹并控制倒水动作
问题｜位置误差、液体流动和碰撞风险都会影响结果
方法｜系统结合视觉感知、任务规划和运动控制完成动作
结果｜机器人可以执行简单服务任务
边界｜真实环境中必须有安全停止和人工接管机制
真实环境中必须有安全停止和人工接管机制

## Slide 11
动手实践
具身智能闭环：一次可验收练习
EM-001 · EM-001-S11
1
选择一个具身任务，写出感知、推理、执行三个环节；列出这个任务可能失败的三个物理原因
2
把任务拆成任务层、技能层、实时控制层，并为每层定义失败状态
3
说明哪些部分适合先在仿真中验证，哪些风险必须在受控真机环境检查

## Slide 12
课后复盘
具身智能闭环：判断时先抓住三点
EM-001 · EM-001-S12
1
具身智能从身体与环境交互中获得可行动状态
2
传感器只提供带噪声、延迟和遮挡的观测
3
学习路径：从仿真到实机

## Slide 13
来源与延伸
具身智能闭环：依据、边界与延伸
EM-001 · EM-001-S13
01 团队既有课程资料经重新组织、改写与原创视觉重制
02 Rodney Brooks；Intelligence without Representation；具身与情境化智能的重要早期路线；它不是具身智能的唯一公认定义；也不意味着所有系统都应放弃内部表示
03 Embodied Question Answering：说明行动会改变后续可获得的信息；证据来自三维仿真任务，不能直接等同于真机能力。（核对日期：2026-07-12）
04 Google Research：PaLM-E：观察图像、机器人状态与高层语言计划如何组合；低层实时控制仍由专门策略承担。（核对日期：2026-07-12）
05 Google DeepMind：RT-2：视觉—语言—动作研究系统；展示能力不能外推为开放环境中的通用性或安全保证。（核对日期：2026-07-12）
课程正文与幻灯片共享同一知识主线，图片和视频用于帮助理解本节概念与案例。