## Slide 1
第 3 章 · 具身智能
运动控制、强化学习与 Sim-to-Real
从状态、动作和奖励进入策略训练、仿真验证与真实机器人部署。
让人形机器人走起来，不只是生成一段关节动作，而是持续处理平衡、接触、扰动和执行器约束。步态控制把感知、动力学、规划与反馈连接成实时闭环
陈龙彪团队人工智能公开课
EM-004 · EM-004-S01

## Slide 2
学习结果
运动控制与迁移：2项学习结果
EM-004 · EM-004-S02
01
解释状态、动作、奖励和策略如何形成机器人强化学习任务
02
说明域随机化、安全约束和分阶段测试如何降低 Sim-to-Real 风险

## Slide 3
核心论点 1 / 5
步行可以分解为支撑相和摆动相
EM-004 · EM-004-S03
01
步态周期：支撑相与摆动相的连续切换
步行可以分解为支撑相和摆动相：一条腿承担身体重量，另一条腿向下一落脚点移动。双足系统还会经历单支撑和双支撑切换，任何时刻都要控制质心与接触力
02
步态质量不仅看速度，还要观察稳定性、能耗、足端打滑、关节冲击与对扰动的恢复能力。不同地形和任务需要不同的指标权重
步行可以分解为支撑相和摆动相

## Slide 4
核心论点 2 / 5
人工或动作捕捉数据可以提供自然运动参考
EM-004 · EM-004-S04
01
三类控制路线：数据、模型与学习
人工或动作捕捉数据可以提供自然运动参考；基于模型的方法用动力学、轨迹优化和反馈控制计算动作；学习方法则从大量交互中优化策略。真实系统常把三者组合起来
02
线性倒立摆和零力矩点等模型用简化动力学描述平衡条件，便于解释和约束控制。它们不是完整人体动力学，但能为学习策略提供先验、参考轨迹或安全边界
人工或动作捕捉数据可以提供自然运动参考

## Slide 5
核心论点 3 / 5
强化学习把观测、动作与奖励连成控制闭环
EM-004 · EM-004-S05
01
强化学习：把控制任务写成可优化问题
强化学习中的智能体读取状态或观测，输出动作，环境返回下一状态与奖励。策略决定动作，价值函数估计未来回报，训练目标是提高长期累计奖励
02
在人形控制中，观测可包含关节位置、速度、机身姿态和目标指令，动作可表示目标关节位置或力矩。观测缺失、尺度不一致或延迟都会直接影响策略稳定性
强化学习把观测、动作与奖励连成控制闭环

## Slide 6
核心论点 4 / 5
奖励与 PPO：既要学会，也要学稳
EM-004 · EM-004-S06
01
奖励与 PPO：既要学会，也要学稳
奖励函数把“走得好”拆成速度跟踪、保持直立、减少滑动、限制能耗和动作平滑等项。奖励设计不当时，策略可能通过钻空子获得高分，却产生不符合任务意图的行为
02
PPO 通过限制策略单次更新幅度，降低训练过程剧烈变化的风险。它并不能自动保证安全，仍需要合理的动作范围、终止条件、随机化和独立评测
奖励与 PPO：既要学会，也要学稳

## Slide 7
核心论点 5 / 5
典型流程先在 Isaac Lab 等并行仿真环境训练
EM-004 · EM-004-S07
01
Sim-to-Real：从训练场走向真实机器人
典型流程先在 Isaac Lab 等并行仿真环境训练；在 Play 阶段观察策略；再用 MuJoCo 等不同仿真器做 Sim2Sim 检查；最后进入真机 Sim2Real
02
真机部署前应限制速度和关节范围，准备急停与保护架，从低风险动作逐步放开，并记录传感器延迟、执行器响应和跌倒条件。域随机化能提高鲁棒性，但不能替代现场安全流程
典型流程先在 Isaac Lab 等并行仿真环境训练

## Slide 8
案例与边界 1 / 1
真机扩速前必须检查稳定性、温度与急停
EM-004 · EM-004-S08
从仿真步态到受控真机试验
场景｜团队在 unitree_rl_gym 中训练机器人按照速度指令前进，并准备部署到真实设备
问题｜仿真中的摩擦、质量、时延和执行器响应与真机存在差异，直接高速运行可能导致跌倒或硬件损伤
方法｜先检查观测与动作接口，在 Play 和 Sim2Sim 阶段测试扰动与参数变化，再用低速、限幅、保护架和急停开展分级真机试验
结果｜团队能区分策略能力与仿真假设，并用可回退的步骤收集真实差异
边界｜每次放开新速度或新地形前，都应通过稳定性、温度、电量与急停检查
真机扩速前必须检查稳定性、温度与急停

## Slide 9
动手实践
运动控制与迁移：一次可验收练习
EM-004 · EM-004-S09
1
为匀速前进任务列出观测、动作、五个奖励项和三个终止条件
2
比较线性倒立摆方法与强化学习方法各自适合解决的问题
3
设计 Train、Play、Sim2Sim、Sim2Real 四阶段验收表和真机急停条件

## Slide 10
课后复盘
运动控制与迁移：判断时先抓住三点
EM-004 · EM-004-S10
1
步行可以分解为支撑相和摆动相
2
强化学习把观测、动作与奖励连成控制闭环
3
典型流程先在 Isaac Lab 等并行仿真环境训练

## Slide 11
来源与延伸
运动控制与迁移：依据、边界与延伸
EM-004 · EM-004-S11
01 团队既有课程资料经重新组织、改写与原创视觉重制
02 Proximal Policy Optimization Algorithms：PPO 原论文；裁剪目标限制策略更新幅度，不等于动作限幅、碰撞约束或安全保证。（核对日期：2026-07-12）
03 MuJoCo 官方概览：核对关节与接触动力学、控制和机器学习用途；时间步长与数值稳定性仍需按任务验证。（核对日期：2026-07-12）
04 Isaac Lab 官方 Sim-to-Real 指南：核对仿真训练、域随机化、真实观测、执行器响应对齐与 ROS 部署流程。（核对日期：2026-07-12）
05 Domain Randomization 原论文：理解扩大训练分布以缓解 reality gap 的方法；原论文结果不能直接外推为复杂人形步态的通用保证。（核对日期：2026-07-12）
课程正文与幻灯片共享同一知识主线，图片和视频用于帮助理解本节概念与案例。