## Slide 1
第 3 章 · 具身智能
G1、Go2 与 ROS2 实训
从安全检查、ROS2 节点和话题进入基础动作、状态读取与异常排查。
ROS2 让传感器、控制器、可视化和应用程序通过明确接口协作；但“节点都启动了”并不代表机器人适合动作
陈龙彪团队人工智能公开课
EM-005 · EM-005-S01

## Slide 2
学习结果
G1、Go2 与 ROS2 实训：4项学习结果
EM-005 · EM-005-S02
01
区分 G1 人形机器人与 Go2 四足机器人在自由度、平衡、跌倒风险和控制接口上的差异
02
用节点、话题、服务、参数和 launch 文件画出 ROS2 控制链路
03
用无需真机的固定消息与 trace 演练，验证“环境确认—只读检查—受限动作—超时停止—记录”的实验闭环
04
根据电源、网络、节点、话题、坐标和硬件状态逐层定位异常

## Slide 3
核心论点 1 / 7
上电前清空活动区域
EM-005 · EM-005-S03
01
实训前置：先确认“谁能让它停下”
上电前清空活动区域；检查地面、关节外观、电池锁定、遥控器或急停、无线与有线网络；指定一名操作员负责命令；一名安全观察员负责急停；两人都要知道失联、异常姿态、异响、过热和人员进入安全区时如何停止
02
软件环境记录操作系统、ROS2 发行版、工作区版本、机器人型号、固件和网络配置；不同版本的包名、话题名和参数可能变化；任何真机课程都应在开始前发布可访问的版本清单、接口表和急停说明
上电前清空活动区域

## Slide 4
核心论点 2 / 7
ROS2 节点 承担功能
EM-005 · EM-005-S04
01
ROS2 图谱：用固定离线演练理解接口
ROS2 节点 承担功能；话题 传递连续消息；服务 处理一次请求与响应；参数 配置节点行为；launch 文件把多个节点按依赖启动；为了让没有设备和 ROS2 环境的学习者也能完成练习
02
这不是某一型号机器人的真实接口表，而是一份用于学习安全契约的固定演练。进入真机前，再把演练名称逐项映射为对应 SDK 和固件的真实接口，并重新核对消息类型、单位、频率、权限和停止语义
ROS2 节点 承担功能

## Slide 5
核心论点 3 / 7
键盘控制先把动作意图写成可验证消息
EM-005 · EM-005-S05
01
键盘控制：先定义可验证的消息契约
键盘控制节点读取按键，把前进、后退、转向和停止映射为机器人命令。可靠实现应限制最大线速度和角速度，按键松开或输入超时后自动发送零速度，并把退出键与急停行为写在界面上
02
本节离线演练采用固定契约；前进命令为 linear.x = 0.05；左右转向只使用 angular.z 且绝对值不超过 0.10；其余分量始终为零，连续 0.50 秒没有新命令时
03
真正实现时，消息定义、构建方式和可执行入口应来自公开且固定版本的工作区说明；在这些信息缺失时，不应凭课件截图猜包名或接入真机
键盘控制先把动作意图写成可验证消息

## Slide 6
核心论点 4 / 7
Twist 用通用速度指令连接导航与设备接口
EM-005 · EM-005-S06
01
Twist 桥接：在通用接口与设备接口之间转换
导航与键盘工具常发布 geometry_msgs/msg/Twist；其中线速度和角速度使用通用字段；设备驱动可能使用厂商消息或专用 API；桥接节点订阅 Twist
02
桥接不是简单“字段复制”。必须确认前进轴、旋转方向、单位、更新频率、停止语义和失联策略。测试顺序是零命令、极低速度短脉冲、停止、单轴移动，再进入组合动作；每一步都观察状态回读和安全区
Twist 用通用速度指令连接导航与设备接口

## Slide 7
核心论点 5 / 7
URDF 描述连杆、关节、惯性和视觉模型
EM-005 · EM-005-S07
01
模型可视化：URDF、TF 与实机要一致
URDF 描述连杆、关节、惯性和视觉模型；robot_state_publisher 根据关节状态发布 TF；RViz 用来检查模型姿态与坐标关系；模型可视化通过不等于真机状态正确
02
检查固定姿态时各关节是否方向一致；移动后模型是否跟随；base 、里程计与世界坐标是否形成连通 TF 树；不要为了“画面看起来对”而在 RViz 中临时补错坐标
URDF 描述连杆、关节、惯性和视觉模型

## Slide 8
核心论点 6 / 7
Go2 四足结构支撑面较稳定
EM-005 · EM-005-S08
01
G1 与 Go2：同一协议，不同风险包络
Go2 四足结构支撑面较稳定；适合教学中从速度命令、状态读取和导航接口入门；G1 人形平台的关节数、质心高度和接触切换更复杂；跌倒可能伤及设备和周围人员
Go2 四足结构支撑面较稳定

## Slide 9
核心论点 7 / 7
出现异常时先停止动作并保持现场安全
EM-005 · EM-005-S09
01
诊断顺序：不要一上来改代码
出现异常时先停止动作并保持现场安全；然后按“电源与急停—物理网络—设备可达—驱动进程—节点—话题类型与频率—TF 与参数—应用逻辑—硬件故障”逐层排查；每层都留下可观察证据
出现异常时先停止动作并保持现场安全

## Slide 10
案例与边界 1 / 1
固定 trace 先验证控制契约，再谈真机能力
EM-005 · EM-005-S10
无需真机的固定 trace 验收
结果｜按上面的契约判断以下记录，预期结果是唯一的
边界｜如果学习者在 0.81 秒或 1.10 秒仍输出非零命令，说明安全桥接不合格
边界｜这个演练验证的是控制契约和停止逻辑，不表示任何真实机器人已通过安全测试
固定 trace 先验证控制契约，再谈真机能力

## Slide 11
动手实践
G1、Go2 与 ROS2 实训：一次可验收练习
EM-005 · EM-005-S11
1
根据固定图谱，画出四个节点与三个话题的方向，并标出哪一处拥有最终放行权；独立计算固定 trace 的六行预期输出，再与表格答案比较；任何一行不一致都要写出错误原因
2
新增两个测试：一个越过线速度限幅，一个在 stopped 状态发出转向命令，写出桥接应输出什么
3
设计一份未来真机实验记录模板：设备与软件版本、人员分工、接口映射、启动顺序、动作、回读、异常、停止和结论。没有完成接口映射与现场批准时，模板保持“禁止真机动作”

## Slide 12
课后复盘
G1、Go2 与 ROS2 实训：判断时先抓住三点
EM-005 · EM-005-S12
1
上电前清空活动区域
2
Twist 用通用速度指令连接导航与设备接口
3
出现异常时先停止动作并保持现场安全

## Slide 13
来源与延伸
G1、Go2 与 ROS2 实训：依据、边界与延伸
EM-005 · EM-005-S13
01 团队既有课程资料经重新组织、改写与原创视觉重制
02 ROS 2 Jazzy：基本概念：节点、话题、服务、参数和动作的官方概念入口
03 ROS 2 geometry_msgs/msg/Twist ：本节离线消息契约所用类型的官方定义
04 真机动作必须使用对应型号、固件与 SDK 的官方接口，并在具备安全分工、保护空间和急停条件的现场完成；本页离线 trace 不能替代真机安全验证
课程正文与幻灯片共享同一知识主线，图片和视频用于帮助理解本节概念与案例。