## Slide 1
第 4 章 · 行业应用
文旅、展厅与智慧建筑
从导览机器人和数字工科大楼理解空间建模、路线、问答、数字孪生与长期运维。
文旅景区、展厅和智慧建筑都在经营“人与空间的关系”；游客希望少迷路、少等待、得到与兴趣和时间匹配的内容；运营人员则要维护地图、展项、活动、设备和安全秩序
陈龙彪团队人工智能公开课
IN-009 · IN-009-S01

## Slide 2
学习结果
文旅、展厅与智慧建筑：4项学习结果
IN-009 · IN-009-S02
01
按行前、到达、在场和离场后四个阶段设计游客或观众服务
02
把客流、地图、路线、展项内容、问答和现场人员连接成完整流程
03
解释数字孪生如何服务空间、设备和运营，而不是停留在三维展示
04
为机器人、终端、网络、内容和人工接管制定长期运维与评测方案

## Slide 3
核心论点 1 / 6
游客旅程要同时覆盖行前、在场与离场
IN-009 · IN-009-S03
01
从完整游客旅程定义任务
行前阶段帮助用户了解主题、开放安排、交通、无障碍条件和参观限制；到达阶段完成定位、入场和路线选择；在场阶段提供导航、讲解、问答、排队信息与现场求助；离场后可提供内容回顾、反馈和再次访问入口
02
个性化不等于收集越多越好；路线推荐可以根据用户主动选择的时长、主题、语言和无障碍需求工作；不必长期追踪身份，客流数据宜优先采用匿名或聚合统计；并明确用途和保存时间
03
服务设计还要照顾没有智能手机、网络不畅或需要人工帮助的人。纸质与固定标识、服务台和工作人员不是“落后备份”，而是空间服务可达性和故障回退的一部分
游客旅程要同时覆盖行前、在场与离场

## Slide 4
核心论点 2 / 6
地图、客流与路线形成动态空间服务
IN-009 · IN-009-S04
01
地图、客流与路线形成动态空间服务
基础地图应包含入口、出口、展项、楼层连接、服务设施、无障碍路径、禁行区和紧急设施；路线算法不仅计算距离；还要考虑开放状态、容量、坡度或电梯需求、临时施工、活动时间与人流方向
02
客流数据可以帮助发现拥堵和调整推荐；但传感器存在遮挡、重复计数和离线情况；系统应显示数据新鲜度和质量；不能把估计值当作精确人数；安全疏散和现场管制必须依照正式预案与人员指挥
03
地图、路线和现场标识要有同一变更流程。展项移动或区域封闭后，数字地图、机器人路线、移动端与工作人员信息应同步更新，并经过现场走测；只修改其中一个入口会制造新的迷路风险
地图、客流与路线形成动态空间服务

## Slide 5
核心论点 3 / 6
内容资产应支持多入口交付与统一更新
IN-009 · IN-009-S05
01
内容运营：一次创作，多入口受控交付
展项知识可拆成事实、故事、术语、媒体、常见问题和可公开限制；每条内容应有来源、责任编辑、语言版本、生效时间和复审日期；AI 可以生成不同长度、语言与年龄层的草稿
02
机器人、网页、应用和交互屏应读取同一批准内容；不要各自维护互相冲突的文本；活动结束、展品更换或权利到期时；相关内容应自动停止交付；对外说明中的票务、开放安排和服务承诺应来自业务系统
03
内容指标不能只看生成数量。可观察用户是否完成目标路线、是否反复追问、哪些问题没有资料、人工纠错需要多久、不同语言是否表达一致，以及内容更新后各入口是否同步
内容资产应支持多入口交付与统一更新

## Slide 6
核心论点 4 / 6
问答系统必须区分知识、服务与现场求助
IN-009 · IN-009-S06
01
问答与人工接管
问答系统先识别问题属于展项知识、路线服务、运营信息还是现场求助，再从有权使用的最新资料中检索。回答应给出适用时间和来源；不知道时直接说明，不编造展项、路线或开放状态
02
涉及失物、投诉、支付、个人信息、身体不适、儿童走失、安全隐患或紧急情况时；应快速转现场人员或正式求助渠道；接管不是显示一个电话号码就结束；系统应传递必要的上下文和位置
03
机器人和自助终端还要处理物理接管。遇到路线堵塞、定位丢失、传感器异常、用户靠得过近或设备电量不足时，应安全停止、语音提示并通知人员。任何远程控制都需要身份验证、动作范围和日志
问答系统必须区分知识、服务与现场求助

## Slide 7
核心论点 5 / 6
数字孪生：连接空间、设备与运营状态
IN-009 · IN-009-S07
01
数字孪生：连接空间、设备与运营状态
智慧建筑的数字孪生可把空间几何、房间与展项、设备资产、传感器状态、工单和运营规则放在共同模型中。它可以支持设备定位、维护排查、空间利用分析、能耗观察和方案演练，但前提是模型持续与现场一致
02
三维外观只是表达层；更重要的是对象身份、数据时间、状态来源和业务关系；例如，地图显示某电梯可用时；应知道状态来自哪个系统、多久前更新、故障工单是否仍未关闭
03
对路线或设施调整，可先在数字环境中比较影响，再通过现场检查确认。仿真结果用于提出方案，不直接替代消防、建筑、设施和运营专业人员的审批。模型与现场偏差要进入维护工单
数字孪生：连接空间、设备与运营状态

## Slide 8
核心论点 6 / 6
长期运维比首次上线更重要
IN-009 · IN-009-S08
01
长期运维比首次上线更重要
运维对象包括机器人与充电、网络、定位基站、传感器、地图、内容库、业务接口、权限、日志和现场人员；每项都要有负责人、巡检周期、故障等级、备件或替代方案
02
系统更新要经过版本、测试、灰度与回退；内容更新检查事实和版权；地图更新进行现场走测；模型更新重跑问答和安全样本；日志只保留诊断与改进所需的信息
03
长期指标可包括服务可用性、路线完成、内容准确、转人工成功、故障恢复、过期信息拦截和现场工作负担。若使用率低，应先判断入口、内容、路线或人工流程是否有问题，而不是立即增加更多传感器和生成能力
长期运维比首次上线更重要

## Slide 9
案例与边界 1 / 2
共享地图让路线、讲解与临时关闭同步更新
IN-009 · IN-009-S09
展厅主题路线的一天
行前｜观众选择可用时长、主题和无障碍需求，系统根据当天开放状态给出候选路线
在场｜机器人与移动端共享同一地图和批准讲解；某区域临时关闭后，运营人员一次更新即可停止相关路线
问答｜展项问题返回来源，服务与安全问题转工作人员，并传递必要位置和问题摘要
复盘｜团队检查路线中断、无答案问题、接管是否成功和内容是否过期，再安排修正
共享地图让路线、讲解与临时关闭同步更新

## Slide 10
案例与边界 2 / 2
建筑联动建议必须经过现场核验与授权
IN-009 · IN-009-S10
智慧建筑中的设备与空间联动
场景｜运营人员收到某区域环境异常，同时该区域将举办活动
辅助｜数字孪生关联房间、传感器、相关设备、维护记录和活动安排，展示数据时间与未关闭工单
决定｜设施人员现场复核后选择维修、调整空间或启用替代区域；系统不根据单个传感器自动改变安全策略
建筑联动建议必须经过现场核验与授权

## Slide 11
动手实践
文旅、展厅与智慧建筑：一次可验收练习
IN-009 · IN-009-S11
1
选择一个景区、展厅或公共建筑，画出行前、到达、在场、离场后四阶段旅程，并为每阶段写出数字服务与人工入口
2
绘制一张包含展项、服务设施、无障碍路线、禁行区和人工接管点的简图，再设计临时封路后的更新与回退流程
3
建立一份长期运维清单，覆盖内容、地图、机器人或终端、网络、数字孪生、权限、日志、人员和四种故障演练

## Slide 12
课后复盘
文旅、展厅与智慧建筑：判断时先抓住三点
IN-009 · IN-009-S12
1
游客旅程要同时覆盖行前、在场与离场
2
内容资产应支持多入口交付与统一更新
3
长期运维比首次上线更重要

## Slide 13
来源与延伸
文旅、展厅与智慧建筑：依据、边界与延伸
IN-009 · IN-009-S13
01 团队既有课程资料经重新组织、改写与原创视觉重制
02 团队补充资料：《数字工科大楼具身智能项目-介绍》
03 ISO 41001:2018：设施管理体系要求与使用指南
04 ISO 19650-1:2018：使用建筑信息模型管理建筑和土木工程信息的概念与原则
05 实际部署还应遵循场所安全、消防、无障碍、个人信息保护及设备运维的现行要求
课程精编页用于讲授主线；播放器中的“原课件”模式保留团队 PowerPoint 精选页、真实图片和可播放视频。