## Slide 1
第 3 章 · 具身智能
多模态感知与环境理解
讲清视觉、深度、激光雷达和状态估计如何共同形成可供决策使用的环境表示。
机器人要在真实环境中行动，必须先把相机、深度、惯性和激光雷达等不同传感器的信息变成可计算的环境描述。多模态感知的价值不在于传感器越多越好，而在于让不同信息互相补充、互相校验
陈龙彪团队人工智能公开课
EM-003 · EM-003-S01

## Slide 2
学习结果
学完这一节，你能完成这些判断与行动
EM-003 · EM-003-S02
01
说明相机、深度相机、激光雷达和本体状态分别提供什么信息
02
设计从传感器数据到目标、障碍和机器人状态的感知链路

## Slide 3
核心论点 1 / 5
RGB 相机提供颜色与纹理
EM-003 · EM-003-S03
01
多模态感知：不同传感器看见不同世界
RGB 相机提供颜色与纹理，深度相机估计物体距离，IMU 记录加速度和角速度，激光雷达输出更大范围的空间点云。单一传感器通常无法同时满足语义、距离、动态和鲁棒性要求
02
选择传感器时应从任务出发：抓取关注近距离深度和细节，导航关注视场、量程与稳定性，动态交互还要关注帧率、延迟和运动畸变
RGB 相机提供颜色与纹理

## Slide 4
核心论点 2 / 5
D435i 将 RGB-D 视觉与 IMU 结合
EM-003 · EM-003-S04
01
深度相机：从图像获得空间距离
D435i 将 RGB-D 视觉与 IMU 结合，可同时提供彩色图像、深度图和运动信息。双目立体、结构光与 ToF 都能测距，但它们在光照、纹理、量程和噪声方面具有不同特性
02
深度图不是天然可靠的真值。反光表面、无纹理区域、遮挡边缘和强光都会产生空洞或误差，因此需要检查有效距离、深度尺度、内参和深度与彩色图的对齐状态
D435i 将 RGB-D 视觉与 IMU 结合

## Slide 5
核心论点 3 / 5
Mid-360 等激光雷达通过测量激光回波构建三维点云
EM-003 · EM-003-S05
01
激光雷达：用点云描述三维环境
Mid-360 等激光雷达通过测量激光回波构建三维点云，适合环境建图、定位和障碍物检测。点云中的每个点只代表一次空间观测，仍需要滤波、坐标变换和时序组织才能进入下游任务
02
设备网络参数、驱动版本、扫描频率和安装姿态都会影响数据质量。接入后应先检查点云密度、盲区、漂移与运动时的形变，再讨论识别或建图效果
Mid-360 等激光雷达通过测量激光回波构建三维点云

## Slide 6
核心论点 4 / 5
相机、IMU、雷达和机器人本体各自拥有坐标系
EM-003 · EM-003-S06
01
坐标与时间：让多源数据对上同一现实
相机、IMU、雷达和机器人本体各自拥有坐标系。外参标定给出这些坐标系之间的空间关系，时间同步则确保不同传感器描述的是同一时刻附近的环境
02
空间或时间对齐出现偏差时，点云会投到错误的图像位置，移动物体会产生重影，融合模型也会学习到错误对应关系。TF 树、时间戳和标定文件应作为系统配置的一部分被版本化和复核
相机、IMU、雷达和机器人本体各自拥有坐标系

## Slide 7
核心论点 5 / 5
仿真环境可以先验证传感器挂载、坐标系、话题命名和可视化链路
EM-003 · EM-003-S07
01
从仿真到真机：用 ROS 话题逐层验收
仿真环境可以先验证传感器挂载、坐标系、话题命名和可视化链路。通过 ROS2 话题列表、消息频率与 RViz 展示，可确认图像、深度、点云和 IMU 是否稳定发布
02
真机接入应沿用同一检查顺序：设备可见、驱动启动、话题存在、频率合理、坐标正确、数据质量可接受。只有底层数据通过验收后，定位、建图与识别结果才具有解释价值
仿真环境可以先验证传感器挂载、坐标系、话题命名和可视化链路

## Slide 8
案例与边界 1 / 1
必须分别记录延迟、丢帧、外参漂移和失效场景
EM-003 · EM-003-S08
走廊导航的相机与雷达融合
场景｜移动机器人要在光照变化、行人穿行的走廊中定位并避障
问题｜相机能识别人和标志，但弱纹理与光照变化会影响视觉；雷达测距稳定，却缺少物体语义
方法｜先校准相机、IMU 与雷达坐标和时间，再融合视觉语义与点云几何信息，分别监测各传感器的数据质量
结果｜系统同时获得可通行空间、障碍物距离和对象类别，并能在某一路数据下降时保留基本能力
边界｜必须分别记录延迟、丢帧、外参漂移和失效场景，不能只看一次 RViz 画面是否正常
必须分别记录延迟、丢帧、外参漂移和失效场景

## Slide 9
动手实践
把方法落实为可验证的行动
EM-003 · EM-003-S09
1
为抓取、室内导航和室外巡检各选择一组传感器，并说明取舍
2
画出相机、IMU、雷达、机身和世界坐标系之间的 TF 关系
3
设计一张 ROS2 感知链路验收表，包含话题、频率、时间戳、坐标和异常现象

## Slide 10
课后复盘
带走三条可复用的判断原则
EM-003 · EM-003-S10
1
RGB 相机提供颜色与纹理
2
Mid-360 等激光雷达通过测量激光回波构建三维点云
3
仿真环境可以先验证传感器挂载、坐标系、话题命名和可视化链路

## Slide 11
来源与延伸
从公开重制课件回到可核对的学习资料
EM-003 · EM-003-S11
01 团队既有课程资料经重新组织、改写与原创视觉重制
02 实训时以设备当前官方驱动与 ROS2 发行版文档为准，并记录硬件型号、固件、驱动和标定文件版本
公开幻灯片只使用课程原创文字与原生图形；完整论证、链接和事实边界请见本节讲义。